## Slide 1: Oddziaływanie Promieniowania Jonizującego z Materią
Tomasz Szumlak, A.Obłąkowska-Mucha
WFiIS AGH
Kraków

## Slide 2: Intro
Mechanizm oddziaływania promieniowania z materią zależy w pierwszym rzędzie od jego typu, możemy wprowadzić poniższy ogólny podział:
Strumienie cząstek naładowanych (jakie źródła?)
  Ciężkie cząstki naładowane
  Szybkie elektrony
Strumienie cząstek obojętnych (źródła?)
  Neutrony
  Fotony – promieniowanie X i

## Slide 3: Intro
Detekcja dowolnego typu promieniowania opiera się na fakcie, że promieniowanie to deponuje (traci) energię w materiale czynnym detektora.
Energia zdeponowana w obszarze aktywnym może prowadzić do produkcji nośników ładunku (np. par elektron-jon lub elektron-dziura).
Nośniki ładunku są źródłem sygnału w elektronice odczytu.
Działanie dowolnego układu detekcyjnego opiera się więc na tym w jaki sposób promieniowanie oddziałuje z jego częścią aktywną (np. sensory krzemowe w detektorach śladowych).
Inaczej - zrozumienie odpowiedzi danego typu detektora związane jest z fundamentalnymi mechanizmami oddziaływania cząstek promieniowania z materią.
Pamiętajmy – bez względu na naturę oddziaływania, które prowadzi do strat energii cząstek promieniowania nasza wiedza o tym co zaszło oparta jest o sygnały elektryczne mierzone przez elektronikę odczytu!

## Slide 4: Cząstki naładowane
Oddziaływanie cząstek z materią, czyli z atomami:
atom = elektrony + jądro
Oddziaływanie zależy od rodzaju cząstki,
ale:
starta energii zależy silnie od energii
Oddziaływanie silne hadronów z jądrem,
elektromagnetyczne cząstek naładowanych elektrycznie i fotonów z elektronami atomowymi i jądrem,
słabe oddziaływanie neutrin z elektronami i jądrem

## Slide 5: Oodziaływania
W przypadku cząstek naładowanych - mogą one oddziaływać elektromagnetycznie (E.M.):
  z elektronami atomów materiału czynnego aparatury detekcyjnej (oddziaływania z jądrami można zaniedbać) – strata energii
  z jądrami atomowymi – straty energii pomijalnie małe, ale duży wpływ na zmianę kierunku
Cząstki obojętne muszę najpierw ulec pewnemu procesowi, na skutek którego nastąpi częściowe lub całkowite przekazanie ich energii elektronom, jądrom atomowym lub fragmentom jąder.
  Inaczej powiemy, że detekcja cząstek obojętnych opiera się o ich zdolność do produkcji naładowanych cząstek wtórnych!

## Slide 6: Relatywistyczne?
zadanie!

## Slide 7: Straty ciężkich cząstek
Starta energii protonu w zderzeniu z elektronem
minimalne wymagane do jonizacji lub wzbudzenia elektronu

## Slide 8: Procesy oddziaływania
Ciężkie naładowane cząstki i szybkie elektrony oddziałują kulombowsko z elektronami atomowymi i jądrami.
Fotony i neutrony (cząstki bez ładunku) najpierw przekazują energię do elektronu, który może stać się źródłem sygnału.
Ciężkie naładowane cząstki tracą małe ilości energii na oddziaływanie kulombowskie:
  są bardzo słabo odchylone przez elektrony atomowe,
  mogą zmienić kierunek oddziałując z jądrem (multiple scattering)
  rozproszenia pod dużymi kątami (Rutherford) są bardzo mało prawdopodobne.
Trajektoria ciężkiej naładowanej cząstki jest prawie linią prostą!

## Slide 9: Straty ciężkich naładowanych cząstek
Cząstki przechodząc przez materiał oddziałują z wieloma atomami jednocześnie:
  każdy atom ma wiele elektronów,
  każdy elektron zajmuje różne poziomy energetyczne i ma różne energie jonizacji i wzbudzenia,
  każde zderzenie ma inne prawdopodobieństwo przekazania konkretnej porcji energii
dx

## Slide 10: Stopping power
Straty energii dE/dx nazywamy „stopping power”.
W celu policzenia grubości materiału: dzielimy przez gęstość absorbera.
dE/dx ma jednostkę: [MeV cm2/g]
– gęstość x grubość materiału [g/cm2]

## Slide 11
CZĘŚĆ I. Cząstki naładowane

## Slide 12: Cząstki naładowane, „ciężkie” (I)
Ciężkie cząstki przechodząc przez materię tracą energię poprzez jonizację i oddziaływania silne z jądrami atomowymi
Naładowana cząstka przechodząc przez materię pozostawia za sobą:
  Wzbudzone atomy,
  Pary elektron-jon (gazy),
  Pary elektron-dziura (ciała stałe)
Ciągłe oddziaływanie E.M. z chmurami elektronowymi atomów materiału czynnego detektora
  Oddziaływania z jądrami (rozpraszanie typu Rutherford’a) możliwe, ale w praktyce zupełnie zaniedbywalne
  Odpowiedź detektorów cząstek naładowanych, mierzona przez elektronikę odczytu, opiera się na ich oddziaływaniu z elektronami
Każda z naładowanych cząstek penetrujących materiał detektora „czuje” w każdym momencie wiele elektronów

## Slide 13: Cząstki naładowane, „ciężkie” (II)
W zależności od odległości (cząstka - elektron) możliwe jest
  Przeniesienie elektronu na wyższą powłokę – wzbudzenie atomu materiału absorbującego.
    fotony emitowane przez wzbudzone atomy mogą być rejestrowane przez detektory fotonów.
  Usunięcie elektronu z atomu – jonizacja
    Jeżeli w detektorze będzie pole elektryczne, elektrony i jony z jonizacji mogą być zbierane przez elektrody i przetwarzane przez układy elektroniczne.
Zarówno wzbudzenie jak i jonizacja zachodzą kosztem energii cząstki naładowanej, co skutkuje również zmniejszeniem jej prędkości.
Można pokazać, że maksymalna energia przekazana elektronowi w jednym akcie rozpraszania to:
Energia początkowa cząstki penetrującej
Masa cząstki penetrującej
Masa elektronu

## Slide 14: Cząstki naładowane, „ciężkie” (III)
Przykład
Jeżeli promieniowanie penetrujące składa się z cząstek , wówczas mamy:
Ciężka naładowana cząstka traci niewiele energii w pojedynczym zderzeniu i nie zmienia znacząco kierunku. Wyjaśnia to podstawowe fakty dotyczące oddziaływania ciężkich cząstek naładowanych z materią:
Trajektorie cząstek są praktycznie liniowe
Zmniejszanie prędkości (energii) odbywa się w sposób ciągły, aż do całkowitego zatrzymania
Zasięg cząstek naładowanych jest praktycznie stały i zależy od materiału oraz energii początkowej

## Slide 15: Detekcja cząstek
Poniżej – ślady wysokoenergetycznych cząstek emitowanych przez izotop toru, obserwowane w komorze mgłowej
zasięg protonów w powietrzu

## Slide 16: Cząstki naładowane, „ciężkie” (IV)
Dość często zdarza się, że wybity elektron posiada wystarczająco wysoką energię i sam jest zdolny do jonizacji materiału detektora.
Elektrony takie nazywamy „elektronami delta” (delta rays) – stanowią one pośredni sposób przekazywania energii pomiędzy cząstkami promieniowania oraz medium pochłaniającym.
Zasięg elektronów delta jest zawsze dużo mniejszy niż pierwotnej cząstki, oznacza to, że efekty jonizacyjne związane z nimi zachodzą blisko trajektorii cząstki pierwotnej.
W typowych warunkach większość energii traconej przez cząstki naładowane związana jest właśnie z emisją elektronów delta.
Symulacja elektronów delta w krysztale krzemu
~ 50 nm
Cząstka pierwotna
Elektron delta

## Slide 17: Oddziaływania EM
Większość procesów umożliwiających wykrycie cząstki są to procesy elektromagnetyczne
Oddz. z elektronami atomowymi.
Wchodząca cząstka traci energię, pozostawiając atomy wzbudzone lub zjonizowane
Oddz. z jądrami atomowymi.
Cząstki są odchylone w wyniku wielokrotnych „miękkich” rozpraszań oraz (rzadko) z jądrem
Zmiana kierunku jest źródłem promieniowania hamowania (bremsstrahlung)

## Slide 18: „Stopping power” (I)
Strata energii, , cząstki naładowanej przechodzącej przez materiał detektora może być wyrażona w formie różniczkowej:
Przybliżone równanie opisujące „szybkość” utraty energii przez cząstkę naładowaną przechodzącą przez ośrodek z prędkością v= βc w procesach wzbudzeń i jonizacji ośrodka nazywamy formułą Bethe’go:
„minus” reprezentuje stratę energii
elementarna strata energii cząstki pierwotnej w danym medium
Element długości trajektorii cząstki pierwotnej w medium absorpcyjnym
koncentracja atomów absorbera
liczba atomowa materiału absorbującego
ładunek cząstki jonizującej -
prędkość cząstki pierwotnej
średnia energia wzbudzenia/jonizacji

## Slide 19: „Stopping power” (II)
Oddziaływanie jest zdominowane przez elastyczne zderzenia z elektronami.
Dla cząstek nierelatywistycznych tylko pierwszy czynnik przed nawiasem kwadratowym jest znaczący (zaniedbujemy β)
Nawias kwadratowy zmienia się bardzo wolno wraz ze zmianą energii – oznacza to, że ogólne własności tej formuły wynikają z zachowania się czynnika przed nawiasem

## Slide 20: „Stopping power” (IIa)
Poprawki:
nie wszystkie elektrony (zwłaszcza z wewnętrznych poziomów) biorą udział w oddziaływaniu,
atomy bliskie trajektorii ekranują dalsze (density effect)

## Slide 21: „Stopping power” (III)
  Strata energii zmienia się proporcjonalnie do
  Wolniejsza cząstka „spędza” więcej czasu w pobliżu danego elektronu – zwiększa to przekaz (stratę) energii
  Dla cząstek o tej samej prędkości strata energii zależy wyłącznie od ładunku cząstki pierwotnej (jonizacja dla cząstek niż dla p)
  Straty energii zależą również od rodzaju medium, które absorbuje promieniowanie
    własności danego materiału dane są przez iloczyn , który reprezentuje efektywnie jego gęstość elektronową
    S rośnie dla materiałów o dużej liczbie atomowej i gęstości
  Oddziaływanie jest zdominowane przez elastyczne zderzenia z elektronami!

## Slide 22: „Stopping power” (IV)
Straty energii cząstek naładowanych w funkcji ich energii (pomiar)
Dla energii powyżej wartości praktycznie stałe – minimalnie jonizujące cząstki (MIP)
mass stopping power [MeV cm2 /g]

## Slide 23: „Stopping power” (V)
W zastosowaniach HEP powszechnie używa się zmodyfikowanej formuły Bethe’go, zwaną równaniem Bethe’go-Bloch’a:
Nowości to:
Czynnik Lorentza
Poprawka „gęstościowa” na straty jonizacyjne, istotna dla cząstek ultra-relatywistycznych
- maksymalna energia kinetyczna przekazana elektronowi
Jednostki w jakich mierzymy straty energii -
Powyższy zapis używany jest, aby podkreślić, że straty energii cząstek naładowanych (o tym samym ładunku) są jedynie funkcją (dla cząstek o najwyższych energiach formuła powyższa zaczyna również zależeć od masy cząstki jonizującej – dE/dx umożliwia identyfikację cząstek!)
[1] PDG

## Slide 24: „Stopping power” (VI)
Formuła opisuje „mass stopping power” [MeVg-1cm2].
Szybki spadek przy niskich energiach
Szerokie minimum w zakresie
MIP – cząstka z dE/dx w pobliżu minimum (dlaczego mion?)
MIP we wszystkich ośrodkach (z wyjątkiem wodoru) traci tyle samo energii: 1-2 MeV/(g /cm2)
Straty energii rosną dla γ>4 (wzrost logarytmiczny)
[1] PDG

## Slide 25: „Stopping power”
Uśredniona strata energii dodatnio naładowanych mionów w szerokim zakresie pędów (9 rzędów wielkości), straty jonizacyjne dominują dla mionów o pędach poniżej
Minimum jonizacji (uniwersalna wartość dla różnych cząstek i absorberów) występuje dla .
Dla najwyższych energii dominuje strata przez promieniowanie.
PDG

## Slide 26: „Stopping power” (VIII)
Poza przypadkiem ciekłego wodoru, cząstki o podobnych prędkościach charakteryzują się podobnymi stratami energii bez względu na absorber!
PDG

## Slide 27: Cząstki naładowane (II)
Cząstki naładowane mogą podlegać również innym typom oddziaływania prowadzących do strat energii, nie mniej jednak straty jonizacyjne zachodzą zawsze!
Różne procesy konkurencyjne zależą zwykle od typu cząstek oraz ich energii
  Dla mionów, straty jonizacyjne dominują wyraźnie do energii około
  Dlatego miony jako jedyne cząstki stabilne posiadają znaczne możliwości penetracyjne (dziesiątki metrów żelaza)
  Można to wykorzystać w szybkiej i niezawodniej identyfikacji mionów – niezwykle ważne dla systemów wyzwalania

## Slide 28: Cząstki naładowane (I)
Cząstki naładowane oddziałują z dowolnym medium (materiałem) elektromagnetycznie
Najbardziej istotna składowa pochodzi od oddziaływań z elektronami atomów materiału (oddziaływania z jądrami atomowymi znacznie mnie prawdopodobne)
Główny efekt to jonizacyjna strata energii
  Wyrażamy go jako jonizacyjną stratę energii na jednostkę długości drogi przebytej w danym medium –
  Dla danego typu materiału, szybkość strat jonizacyjnych zależy praktycznie tylko od prędkości cząstki naładowanej
  Detektory stosowane w HEP optymalizowane są dla jak najlepszej detekcji cząstek relatywistycznych, dla których możemy przyjąć w przybliżeniu, że strata energii jest stała (wzrost logarytmiczny)
Ciekawym faktem jest słaba zależności strat jonizacyjnych od gęstości materiału detektora – tłumaczymy ją tym, że dla wszystkich pierwiastków jądra atomowe składają się w przybliżeniu z tej samej liczby neutronów oraz protonów